Input List

| №№ | источник | примечание | подгруппа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Drums Mic | 1-2 |
| 2 | Snare | Drums Mic | 1-2 |
| 3 | HH | Drums Mic | 1-2 |
| 4 | Tom 1 | Drums Mic | 1-2 |
| 5 | Tom 2 | Drums Mic | 1-2 |
| 6 | Tom 3 | Drums Mic | 1-2 |
| 7 | Over L | Drums Mic | 1-2 |
| 8 | Over R | Drums Mic | 1-2 |
| 9 | Bass | Di box | 3-4 |
| 10 | Rhythm Guitar | Shure SM 57 | 3-4 |
| 11 | 1 Key L | Di box | 3-4 |
| 12 | 1 Key R | Di box | 3-4 |
| 13 | 2 Key L | Di box | 3-4 |
| 14 | 2 Key R | Di box | 3-4 |
| 15 | Hall | Yamaha SPX 990 | L-R |
| 16 | DLY | Lexicon MPX 550 | L-R |
| 17 | Sax | UHF AKG | 3-4 |
| 18 | Percussion | Shure 57 | 3-4 |
| 19 | Vocal Rhythm Guitar | Audio Technica | L-R |
| 20 | Vocal Bass | Rode | L-R |
| 21 | Vocal Key | Audio Technica | L-R |
| 22 | UHF 1 | Shure | L-R |
| 23 | UHF 2 | Shure | L-R |
| 24 |  |  |  |

P.A.

Для зала на 1000 мест суммарная мощность аппаратуры должна быть не менее 10 кВт.

Усилители, кроссоверы и эквалайзеры не хуже: 
Yamaha, QSC, PSS — усилители;
BSS — кроссоверы;

Yamaha Q 1027,  Klark Teknik DN 27, DBX 1231-EU — эквалайзеры (аналоговые графические).

Необходим доступ к любому компоненту PA системы.

Back-Line.

- Key Vocal:       1 микрофонная стойка типа “журавль”, 1 барный стул;

- Guitar Vocal:       1 микрофонная стойка типа “журавль;

- Sax Vocal:       1 микрофонная стойка типа “журавль;

- Lider Vocal:       1 микрофонная стойка типа “журавль;

- Drums:    1 регулируемый по высоте устойчивый стул для барабанщика,

1 стойка для малого барабана, 1 hi-hat stand, 1 коврик под установку (резиновый, примерно 2 х 1,5 м);

- Bass:        Trace Elliot AH1000 head + 1048H cabinet или Hartke SVT-2 PRO head + XL Series cabinet или  Ampeg SVT-2PRO  или  SWR SM – 900 head + Megoliath cabinet;

- Guitar:    Marshall GTM 40av, или Messa Boogie Tryplex+Symul+Rectifire 2x2x90;

- 2  гитарные стойки;

- 1  двухярусная X-образная клавишная стойка.

Точки питания (220 B) на сцене:

- У барабанов

- У бас-гитары

- У гитары

- У клавишных

Мониторы.

3 линии мониторов, подключение согласно staje плану

Микшерный пульт.

Микшерный пульт с 24 входными каналами и 6 Aux, , 4 band parametric EQ каждый канал, mute ch. pre fader типа Allen & Heath GL3 или Yamaha.

Дополнительные приборы обработки звука:

- 2 звуковых процессора, например Yamaha SPX – 900/1000/2000, Lexicon или t.c. electronic M2000/3000;

- 4 канала компрессоров (DBX 160) - с инсертными кабелями;

- Две свободные точки питания у пульта.

Пульт должен находиться в зоне прямой видимости сцены, в центре зала!

К началу настройки группы аппарат должен быть настроен.

Саундчек группы длится 1.5 - 2 часа с момента полной готовности аппарата.

Все оборудование должно быть заземлено.

Все  приборы, стойки, кабели и т.п. должны исправно работать.

Сетевое напряжение - 220 +/- 10V, частота тока -  50-60 Hz,

Fantom Power +48 V.

# Text boxes

DRUMS

KEY 1

M1

BASS

GUITAR

PA

PA

STAGE PLAN

M1

M1

M2

M1

M3

Guitar Vocal

Back Vocal

Lider Vocal

Sax Vocal

Key Vocal